## Slide 1
基于 GA-GAN 的城市无人机通信仿真工程：总体流程框图
开始
输入参数 / JSON
无人机数、高度上限、建筑密度、带宽、干扰源数
实例化问题
DroneCommProblem
(UAV_GA.py)
GA 采样
run_ga_samples()
geatpy / SEGA
输出 ga_samples.npy
GAN 训练
scale_to_unit → MLP Generator / Discriminator
train_gan()
GAN 生成样本
z → Generator → scale_from_unit
postprocess_x() → gan_samples.npy
随机基线
random_samples()
均匀采样 + 离散变量投影
场景生成
generate_scenario()
解码染色体 → 无人机 / 建筑 / 站点 / 干扰源
场景分析
analyze_scenario_metrics()
链路预算、SINR、速率、退化度汇总
三组对比
GA vs GAN vs Random
summarize_metrics() / diff_stats()
comparison_summary.json
独立 KPI 验证
evaluate_groups_from_samples()
outage / rate / EE / tail risk
BLER_A
Monte Carlo
(bler_mc.py)
是否启用
BLER_B /
Sionna?
BLER_B
Sionna LUT
子进程调用 bler_sionna.py
测量 ZIP 是否存在
且未跳过?
外场角落案例对照
compare_measured_cornercases.py
AERPAW + Dryad
可视化与输出
JSON / CSV / PNG / 场景图 / KPI 图
output/<run_id>/compare/
结束
主入口：compare_random_ga_gan.py；快速演示入口：quick_demo_pipeline.py；此页仅展示工程主控流程。

## Slide 2
场景生成与通信劣化建模：细化流程框图
染色体 / 样本向量 x
高度、速度、XY、干扰类型、功率、位置
解码变量
连续变量裁剪
离散类型/位置取整
无人机状态生成
高度 + 速度 + 平面位置
必要时投影到建筑外
建筑环境生成
面积、密度、楼高上限
ITU α / β / γ 与遮挡地图
地面站生成
站点位置 / 高度
通信频点与带宽
干扰源建模
类型映射(2.4G/5.8G/4G/5G/GNSS/工业/卫星/UE上行)
功率、频率、高度语义、占空比、热点位置、空中干扰机
对每条
无人机–站点链路循环
LoS/NLoS 判断
建筑相交检测
可选 deterministic_if_map
路径损耗
calculate_path_loss()
频率、距离、额外损耗
接收功率
P_rx
通信链路预算
是否启用
Zeng 风格 SINR
空中干扰项?
地面干扰功率汇聚
calculate_interference_power_mw()
多类发射机 + 频谱耦合
可选空中干扰功率
calculate_aerial_interference_power_mw()
噪声功率
热噪声 + 噪声系数
N_y
功率裕量与链路指标
P_IN = I + N，M = P_rx - P_IN
SINR、速率、Outage
通信劣化
D_comm = sigmoid(M_db)
阈值 + 斜率参数
速度/能效劣化
旋翼功耗模型 P(V)
calculate_speed_energy_efficiency_degradation()
综合劣化
D_total = w1·D_comm + w2·D_speed
calculate_link_degradation()
场景级汇总
avg_total_deg / avg_margin_db
outage_prob / avg_rate_mbps 等
核心代码位置：UAV_GA.py；此页对应 generate_scenario()、calculate_power_margin_components()、calculate_comm_degradation()、calculate_link_degradation()、analyze_scenario_metrics()。

## Slide 3
评估、BLER 计算与外场数据验证：细化流程框图
否
输入样本组
GA / GAN / Random 样本数组
逐样本生成场景
generate_scenario()
提取链路记录
extract_link_records()
SINR / rate / p_prop / EE
link_records.csv
按组保存链路样本
统计 KPI
compute_kpis()
分位数、tail mean、outage@阈值
吞吐 KPI
compute_throughput_kpis()
结合 BLER 与速率
BLER_A
simulate_bler_curve()
AWGN Monte Carlo
是否提供
sionna_python?
BLER_B
Sionna
子进程
可视化 KPI
plot_kpi_comparison()
BLER / 吞吐 / outage 曲线图
输出评估结果
kpi_summary.json / bler_a.csv / bler_b.csv / throughput_summary.json
外场数据 ZIP
AERPAW / Dryad
读取与坐标化
CSV/嵌套 ZIP → 局部 XY
站点高度/方位/距离推断
选择代表点
最差 / 中位 / 最优 measured points
保持最小空间间距
构建对齐环境
EnvironmentBundle
热点、站点、平移修正
模型对照生成
轨迹点建模 / worst-top-k / 随机点 / 网格热图
空间对照
measured vs modeled
SINR / throughput 热力图与角落案例
输出文件
selected_points_with_source.csv
trajectory_points_modeled.csv
*_spatial_compare.png
完成
核心代码位置：evaluate.py、kpi.py、bler_mc.py、bler_sionna.py、compare_measured_cornercases.py。