## Slide 1
UAV COMMUNICATION DEGRADATION RESEARCH
无人机通信劣化评估
与极限场景生成研究
基于GA-GAN的通信抗干扰测试评估技术
汇报人：周正阳
2026年2月

## Slide 2
RESEARCH BACKGROUND
研究背景与核心问题
无人机通信三大特点
01 三维空间分布特性强
场景复杂、干扰源繁杂，低空到高空呈现不同的干扰特征
02 悬停飞行能耗耦合
推进功率与通信功率竞争有限能源，形成能效约束
03 频谱功率资源有限
接入链路与回传链路共享资源，SWAP约束显著
静态视角问题
路径损耗：距离与高度的函数，FSPL主导
阴影衰落：建筑物遮挡导致的NLoS传播
多径效应：城市峡谷中的信号反射与叠加
干扰耦合：同频/邻频干扰源的复杂叠加
动态视角问题
无人机空中停留时间有限，能源需同时支撑 悬停 、 飞行 、 通信 三大功能，形成通信能效优化问题
核心挑战：如何量化评估复杂城市环境下的通信劣化程度，并自动生成极限测试场景？

## Slide 3
TECHNICAL ROADMAP
整体技术路线
城市环境建模
ITU参数生成
建筑物分布
语义层分类
干扰源建模
多类型干扰源
PPP随机生成
功率标定
通信链路建模
路径损耗
LoS/NLoS判定
SINR计算
劣化评估公式
Margin模型
CDI模型
速度能效
GA优化
遗传算法搜索
极限劣化场景
染色体编码优化
GAN生成
对抗网络学习
场景分布特征
快速生成样本
对比验证
GA/GAN/Random
多指标统计对比
方法有效性验证
核心代码：UAV_GA.py | gan_uav_pipeline.py | compare_random_ga_gan.py
技术栈：Python + Geatpy + PyTorch

## Slide 4
URBAN MODELING
城市场景建模：ITU参数化方法
ITU城市统计参数
α (alpha)
建筑覆盖率 0~1
控制城市密集程度
β (beta)
建筑密度 buildings/km²
决定建筑物数量
γ (gamma)
高度分布尺度参数(m)
Rayleigh分布尺度
建筑物生成算法
高度生成：h ~ Rayleigh(γ)，裁剪至[5, building_height_max]
平面尺寸：基于目标占地面积α·Area/num_buildings，随机扰动±40%
位置分布：区域内均匀随机，确保建筑物不越界
几何参数：W = 1000·√(α/β), S = (1000/√β)·(1-√α)
语义层分类与LoS判定
语义标签
street, sidewalk, ground
roof, indoor, air, pole
LoS判定方法
几何法：线段-建筑体相交检测
概率法：P_LoS(θ) = 1/(1+C·exp(-B(θ-C)))
空间索引加速：网格化建筑索引，快速判定遮挡关系
_generate_buildings()
_generate_semantic_layers()
is_los() / _is_segment_blocked_by_buildings()

## Slide 5
INTERFERENCE SOURCE
干扰源标定与生成
类型 | 频段 | 功率范围 | 高度分布 | 语义约束
WiFi 2.4G | 2.40-2.48 GHz | 5-25 dBm | building_low | indoor
WiFi 5.8G | 5.72-5.85 GHz | 8-25 dBm | building_low | indoor
4G基站 | 2.6 GHz | 40-55 dBm | building_top | roof, tower
5G基站 | 3.4-3.8 GHz | 20-46 dBm | building_top | roof, pole, tower
GNSS干扰机 | 1.575 GHz | 20-43 dBm | ground | street, sidewalk
工业设备 | 902-928 MHz | 25-45 dBm | building_mid | indoor, ground
卫星地面站 | 14.0-14.5 GHz | 50-70 dBm | ground | ground, roof
背景干扰源PPP生成
2D PPP：λ (sources/km²) × Area → Poisson(n)
3D PPP：ρ (sources/m³) × Z × 1e6 → λ
位置混合：ground/rooftop/indoor按类型权重分布
楼层离散化：h = (floor-1)·H + device_height
场景一致性约束
语义约束Γ(type)：每类干扰源允许出现的场景集合
重采样策略：若生成位置不满足约束，重新采样
投影策略：将位置投影到最近的合法语义区域
避免落楼：地面源不可落在建筑平面投影内
功率标定基于FCC、ETSI等标准文档，EIRP-equivalent口径

## Slide 6
PATH LOSS & INTERFERENCE
路径损耗与干扰功率计算
路径损耗模型
FSPL自由空间损耗
FSPL(dB) = 20log₁₀(d) + 20log₁₀(f) - 147.55
高度因子
无人机低于干扰源：+1.2×
无人机高于干扰源：-0.8×
遮挡衰减
NLoS时：功率×0.7 → PL += 1.55dB
几何判定：线段与建筑体相交检测
干扰功率计算流程
1
发射功率标定
P_tx(dBm) from power_range
2
路径损耗计算
PL_total = FSPL + height_factor + obstruction
3
频谱耦合系数
η(Δf) = 10^(-ACIR/10), 同频=1
4
活动因子
WiFi: duty_cycle, 5G: load×activity
有效干扰功率
ωᵢ(mW) = 10^((P_tx-PL)/10) · η(Δf) · activity
线性域累加后转dB：I_total(dBm) = 10log₁₀(Σωᵢ)
calculate_path_loss() | _spectral_coupling_factor()
_activity_factor_for_source() | calculate_interference_power_mw()

## Slide 7
CLPC & NAKAGAMI-M
闭环功控与NAKI分布
时段-负载闭环功控(CLPC)
时段负载画像(EARTH Project)
基于24小时流量曲线，白天忙时、夜间闲时
base_load = traffic_profile[hour]
闭环融合
effective_load = (1-α)·base_load + α·(N_users/capacity)
输出功率三档
• 深度节能：P_tx = P_min
• 动态调整：P_tx = P_min + load·(P_max-P_min)
• 满功率：P_tx = P_max
EARTH基站能耗模型
P_in = N_TRX·(P0 + Δp·P_out)
无业务时进入sleep模式：P_sleep
Nakagami-m随机干扰
为什么需要Nakagami-m？
多径+相位差导致瞬时干扰随机波动，线性叠加仅得均值，会低估"长尾风险"
Nakagami-m特性
• m=1：等价于Rayleigh衰落
• m>1：近似Rician（更稳定）
• m→∞：无衰落（确定性）
矩匹配近似(Beaulieu-Filho)
Ω = Σ ωᵢ
m_eq = Ω² / Σ(ωᵢ²/mᵢ)
I_total ~ Gamma(k=m_eq, θ=Ω/m_eq)
实现路径
最简路径：将Rayleigh的h~Exp(1)替换为Gamma(m, 1/m)
增强路径：按干扰源列表计算m_agg（更贴近聚合分布）
参考：EARTH Project D2.3 | Santos Filho & Yacoub (2004) | da Costa et al. (2008)

## Slide 8
SPEED ENERGY EFFICIENCY
无人机速度能效模型
旋翼无人机推进功率模型
参考：Y. Zeng et al., IEEE TWC 2019
总推进功率
P(V) = P_profile + P_induced + P_parasite
叶片剖面
~V²
诱导功率
非线性
寄生功率
~V³
叶片剖面功率
P0·(1 + 3V²/U_tip²)
P0: 悬停叶片剖面功率, U_tip: 叶尖速度
诱导功率
Pi·(√(1+V⁴/(4v0⁴)) - V²/(2v0²))^0.5
Pi: 悬停诱导功率, v0: 悬停诱导速度
寄生功率
0.5·ρ·s·A·d0·V³
ρ: 空气密度, s: 实度, A: 桨盘面积
速度能效退化
退化定义
D_speed = 1 - P(0)/P(V)
以悬停功率P(0)为参考基准，速度越快→推进功率越大→能效越差
V=0（悬停）：D_speed = 0，能效最优
V增加：D_speed单调递增
V→V_max：D_speed趋近于最大值
模型参数（典型值）
P0
79.86 W
Pi
88.63 W
U_tip
120 m/s
v0
4.03 m/s
d0
0.6
ρ
1.225 kg/m³
s
0.05
A
0.503 m²
calculate_speed_energy_efficiency_degradation() | rotor power model in UAV_GA.py

## Slide 9
DEGRADATION EVALUATION
通信劣化评估公式设计
为什么选用Margin/CDI模型？
物理可解释性强
Margin直接反映"信号能否压过干扰+噪声"，物理意义明确
工程实用性高
参数少、易调优，适合工程快速部署
与SINR直接关联
M(dB) = P_rx - P_IN，SINR = 10^(M/10)
可扩展性好
支持多模型融合，适应不同场景需求
Margin模型
功率裕量
M(dB) = P_rx(dBm) - P_IN(dBm)
P_IN = I_total + N（干扰+噪声）
Sigmoid映射
D_comm = 1 / (1 + exp((M-θ)/slope))
θ: 门限(dB), slope: 斜率(dB)
SINR计算：SINR = 10^(M/10)
速率估计：R = B·log₂(1+SINR)
中断概率：P_outage = P(M < θ)
CDI模型（统一退化指数）
链路退化
D_link = w_link·PL/PL_max + w_int·g(I)
g(I) = 10log₁₀(1 + I/I_ref)
CDI映射
D_comm = 1 - exp(-CDI/scale)
最终退化分数
D_total = w_comm·D_comm + w_speed·D_speed
典型权重：w_comm=0.7, w_speed=0.3

## Slide 10
GA-GAN FRAMEWORK
GA-GAN算法框架
遗传算法(GA)
染色体编码
• 无人机高度 (num_drones)
• 无人机速度 (num_drones)
• 无人机位置XY (num_drones×2)
• 干扰源类型 (num_interference)
• 干扰源功率 (num_interference)
• 干扰源位置类型 (num_interference)
• 干扰源位置XY (num_interference×2)
适应度函数
f = mean(D_total for all links)
目标：最大化通信劣化程度
遗传操作
选择：锦标赛选择/轮盘赌
交叉：单点/多点交叉
变异：高斯变异+离散变量取整
生成对抗网络(GAN)
生成器(Generator)
z(latent_dim) → 128 → 256 → output
激活：ReLU + Tanh输出
判别器(Discriminator)
input → 256 → 128 → 1
激活：LeakyReLU(0.2) + Sigmoid
训练配置
优化器：Adam (lr=2e-4, β=(0.5,0.999))
损失函数：BCELoss
批量大小：32
训练轮数：300 epochs
Pipeline流程
1. GA采样 → 2. 归一化 → 3. 离散修复
4. 训练GAN → 5. 生成候选解
Geatpy: soea_SEGA_templet | NIND=30, MAXGEN=40
PyTorch: MLP Generator/Discriminator

## Slide 11
COMPARISON RESULTS
GA/GAN与随机模型对比
指标 | GA (mean±std) | GAN (mean±std) | Random (mean±std) | GA vs Random
avg_total_deg | 0.72±0.08 | 0.68±0.10 | 0.45±0.15 | +60%
avg_comm_deg | 0.75±0.07 | 0.71±0.09 | 0.48±0.14 | +56%
avg_cdi | 0.68±0.09 | 0.65±0.11 | 0.42±0.16 | +62%
avg_interference_dbm | -65±5 | -68±6 | -82±8 | +17dB
avg_margin_db | -8±4 | -10±5 | 5±7 | -13dB
GA优势
• 能发现 更极端 的劣化场景
• 通过进化搜索全局最优
• 适应度直接对应劣化程度
• 适合寻找"最坏情况"
GAN优势
• 学习GA分布后 生成效率更高
• 无需重复运行GA优化
• 可生成大量多样化样本
• 适合批量场景生成
对比结论
• GA/GAN均显著优于Random
• GA发现的劣化程度最高
• GAN接近GA性能但更快
• Random作为baseline验证方法有效性
对比脚本：compare_random_ga_gan.py | 统计量：mean/std/p10/p50/p90

## Slide 12
RESEARCH OUTCOMES
研究成果与创新点
通信劣化评估公式
Margin模型与CDI模型结合，物理可解释性强，工程实用性高
城市场景建模方法
ITU参数化建筑物生成，语义层约束，多类型干扰源耦合建模
GA-GAN生成框架
遗传算法搜索极限场景，GAN学习分布快速生成，对比验证有效性
核心创新
将 通信物理模型 与 智能优化算法 深度结合，实现可解释的极限压力测试场景自动生成
多维度劣化评估（通信+能效）
高保真城市场景建模
智能极限场景生成
系统化对比验证框架
UAV_GA.py | gan_uav_pipeline.py | compare_random_ga_gan.py
Thank You