## Slide 1
无人机通信劣化评估与优化
极简报告版（以 UAV_GA + GAN Pipeline 为主）
输入：场景/干扰源/轨迹速度｜输出：0–1 退化分数 + 诊断指标
文件依据：UAV_GA.py、gan_uav_pipeline.py、compare_random_ga_gan.py
Notes: [Sources] - files_uploaded_in_conversation: UAV_GA.py; gan_uav_pipeline.py; compare_random_ga_gan.py [/Sources]

## Slide 2
1. 总体评分：0–1 的“退化”分数
Score definition
OVERVIEW
链接退化（link_degradation）由两部分加权平均组成：
• D_comm：通信质量退化（由 SINR / 路损 / 干扰计算）
• D_speed：速度导致的能效退化（由推进功率 P(V) 计算）
直观解释
D_comm 关注“信号能否压过干扰+噪声”（Margin / SINR / 速率 / Outage）
D_speed 关注“为了达到该状态需要付出多少推进功率”（相对悬停的额外功耗）
最终分数越接近 1：越“劣化”（越差）
Notes: [Sources] - UAV_GA.py: calculate_link_degradation() combines comm_deg and speed_eff_deg with metric_weights (see function body). [/Sources]

## Slide 3
2. 通信退化 D_comm：两种模型
D_comm
COMM
A) Margin（功率裕量）模型
特点：直接可解释（信号 vs 干扰+噪声）。
B) CDI（统一退化指数）模型
特点：不强依赖 SINR 的“比值口径”，更像工程评分表。
Notes: [Sources] - UAV_GA.py: calculate_power_margin_components() defines M, SINR, R, Outage; calculate_comm_degradation() implements margin sigmoid mapping. - UAV_GA.py: calculate_cdi_components() defines D_link, I and CDI; calculate_comm_degradation() maps CDI with 1-exp(-CDI/scale). [/Sources]

## Slide 4
3. 代码如何计算 SINR（一步一步）
SINR pipeline
PIPE
① 计算接收信号
P_rx (dBm)
② 计算干扰
I = Σ I_k (mW)
③ 计算噪声
N = N0·B·F (mW)
④ 合成背景
P_IN = I+N
⑤ 裕量与 SINR
M = P_rx - P_IN
SINR=10^(M/10)
关键等式（与代码字段一一对应）
Notes: [Sources] - UAV_GA.py: calculate_rx_power_dbm() defines P_rx template; calculate_interference_power_mw() sums interferers; _noise_power_mw() defines noise; power margin computation builds P_IN, M, SINR, R, Outage. [/Sources]

## Slide 5
4. 功率损耗（路径损耗）如何进入退化评分
Path loss
PL
A) 信号端：P_rx 由“发射功率 − 平均路径损耗 − 额外损耗 + 衰落/占空比”得到
其中 PL_mean 由 LoS/NLoS 组合路径损耗计算，并可返回 P_LoS 便于诊断。
B) 干扰端：每个干扰源先做“功率 − 路损”，再乘频谱耦合/衰落/活跃度并在线性域累加
PL_k：干扰源到无人机的路径损耗（可含遮挡/超出覆盖半径的额外衰减）
C_spec：频谱耦合系数（tx 频点与 rx 带宽不匹配时降低有效干扰）
h_k：小尺度衰落（可选），a_k：占空比/活跃度（activity）
Notes: [Sources] - UAV_GA.py: calculate_rx_power_dbm() documents P_rx template with PL_mean/extra_loss/fading/activity. - UAV_GA.py: calculate_interference_power_mw() computes effective_power_dbm = source.power - path_loss_db and multiplies spectral coupling, fading gain and activity; then sums in mW. - UAV_GA.py: calculate_los_probability() describes sigmoid vs product LoS probability options. [/Sources]

## Slide 6
5. 速度如何进入退化评分（能效退化项 D_speed）
Speed → energy
SPEED
代码定义：以“悬停功率 P(0)”为参考，速度越快 → 推进功率 P(V) 越大 → 能效越差
P(V) 由三部分组成：叶片剖面功率（~V²）、诱导功率（非线性）、寄生功率（~V³）
D_speed 与 D_comm 一起进入最终链接退化：D_link = 加权平均
Notes: [Sources] - UAV_GA.py: calculate_speed_energy_efficiency_degradation() implements P(V) (blade profile + induced + parasite) and D_speed = 1 - P(0)/P(V). - UAV_GA.py: calculate_link_degradation() combines D_comm and D_speed with metric_weights. [/Sources]

## Slide 7
6. 诊断输出：不仅给“分数”，还给可解释的指标
Diagnostics
METRICS
analyze_scenario_metrics() 汇总（用于报告/可视化）
avg_comm_deg：通信退化平均值（按 margin/CDI 模型）
avg_speed_deg：速度能效退化平均值
avg_total_deg：最终退化平均值
avg_margin_db / avg_sinr_db / avg_rate_mbps：把“退化”还原为可理解物理量
outage_prob：门限中断概率（基于 M_db vs threshold）
avg_d_link_db / avg_cdi / avg_interference_dbm：CDI 相关诊断
这些指标用于：调参（threshold/weights）、定位问题（是路损导致还是干扰导致）、以及对比 GA/GAN/Random。
Notes: [Sources] - UAV_GA.py: analyze_scenario_metrics() enumerates and fills metrics such as avg_margin_db, outage_prob, avg_rate_mbps, avg_sinr_db, avg_comm_deg, avg_speed_deg. [/Sources]

## Slide 8
7. GA 在优化什么：把“每条链路退化”求平均
GA objective
GA
在 evalVars() 中：对每个候选解（染色体）
解码得到：无人机位置/高度、速度、干扰源参数（视配置而定）
遍历所有 A2G 链路（station → drone）
对每条链路计算 calculate_link_degradation(..., drone_speed_mps=...)
适应度 f = 所有链路退化的平均值（或按配置变换）
为什么这样定义适应度？
直接把“通信退化（物理量）”与“速度代价（工程可飞性）”统一到同一尺度
便于 GA 在混合变量空间（连续+离散）做全局搜索
Notes: [Sources] - UAV_GA.py: evalVars() calls calculate_link_degradation(..., drone_speed_mps=scenario['drone_speeds'][drone_idx]) and averages over links. - UAV_GA.py: calculate_link_degradation() combines D_comm and D_speed. [/Sources]

## Slide 9
8. GAN 辅助：用 GA 样本训练生成器，加速产生候选解
GAN pipeline
GAN
GA 采样
run_ga_samples()
归一化/离散修复
scale_to_unit()
postprocess_x()
训练 GAN
train_gan()
(MLP Gen/Dis)
生成候选解
generate_gan_samples()
对比脚本：GA vs GAN vs Random
compare_random_ga_gan.py 统一评估 3 类候选集（GA / GAN / Random）
输出：指标汇总（mean/std/quantiles）+ 可视化（柱状图/散点）
注意：本报告不展示具体数值结果（需运行脚本生成）
Notes: [Sources] - gan_uav_pipeline.py: defines run_ga_samples(), scale_to_unit()/scale_from_unit(), postprocess_x(), train_gan(), generate_gan_samples(). - compare_random_ga_gan.py: defines random_samples() and compares GA/GAN/Random, generating plots and summaries. [/Sources]

## Slide 10
9. 关键可调参数（影响退化分数的“旋钮”）
Key knobs
CONFIG
通信模型相关
margin_threshold_db：门限（决定“何时判差”）
margin_slope_db：sigmoid 斜率（决定过渡快慢）
bandwidth_hz / thermal_noise_dbm_hz / noise_figure_db：噪声水平
cdi_pl_max_db、cdi_w_link、cdi_w_int、cdi_int_ref_mw、cdi_scale_db：CDI 口径
权重/融合相关
metric_weights[power_intensity_change]：通信退化权重
metric_weights[speed_energy_efficiency]：速度能效权重
u2u_enabled / u2u_pairing：是否纳入 U2U 链路与配对方式
建议实践顺序：先固定模型口径（margin 或 CDI）→ 再调门限/斜率 → 最后调权重与速度项比例。
Notes: [Sources] - UAV_GA.py: user_params initialization includes margin_threshold_db, margin_slope_db, CDI parameters and weights. - UAV_GA.py: calculate_link_degradation() uses metric_weights keys power_intensity_change and speed_energy_efficiency. [/Sources]

## Slide 11
10. 下一步（让指标更“论文级”& 更可比）
Next
NEXT
可立刻落地的增强点（不改框架，只增强可解释性）
把 D_comm 拆分输出：信号侧（P_rx/PL/P_LoS）与干扰侧（I_y/频谱耦合/活动度）单独统计
把速度项从“相对悬停功率”扩展为 bit/J（已在代码中计算 EE_bpj，可作为第二目标或约束）
对比 GA/GAN/Random 时统一：相同场景、相同 seed、相同评估函数与阈值
报告层面：每次实验固定一个“口径版本号”（margin-v1 / cdi-v2 …）
Notes: [Sources] - UAV_GA.py: analyze_scenario_metrics() already collects P_rx, PL_db, P_LoS, I_y, margin, SINR, rate and outage. - UAV_GA.py: calculate_energy_efficiency_metrics() computes EE_bpj (bit/J) based on rate and propulsion power. [/Sources]