## Slide 1
UAV_GA.py 代码更新概览
组会汇报
核心：更真实的城市干扰 + 更稳定的 GA 评估
Notes: [Sources] - UAV_GA.py（上传文件） [/Sources]

## Slide 2
为什么要改：让仿真更接近“现实无线世界”
干扰源的功率/业务并不是一直固定：Wi‑Fi 有“忙闲”与 Beacon；基站有负载与节能（睡眠）
不同频段的干扰不能直接加：需要考虑邻频泄漏/滤波抑制（频谱耦合）
多路干扰的叠加并不总是“线性相加”：小尺度衰落会让功率呈随机分布（Rayleigh/Rice/Nakagami 等）
GA 优化最怕“评估噪声”：同一染色体多次算出来不一样会拖慢收敛
Notes: [Sources] - UAV_GA.py（设计意图与实现：activity/频谱耦合/Nakagami/稳定伪随机） [/Sources]

## Slide 3
这次改动的“地图”
建模能力增强
干扰源“可追溯配置/标定”：Wi‑Fi/5G/UE 上行分数功控（FPC）
城市建筑：按 ITU 参数生成（α, β, γ），并做几何遮挡判定（LoS/NLoS）
室内/楼层：P.1238（可选叠加 P.2109 BEL）
背景干扰场：大量 2D/3D PPP 干扰源（不进染色体）
数值稳定 & 性能
频谱耦合 ACIR：把异频干扰“折算”进同一功率口径
干扰聚合：支持 Nakagami‑m 矩匹配（可取均值或采样）
稳定伪随机：同一染色体重复评估一致，降低 GA 噪声
预计算：每架无人机的总干扰功率缓存，减少重复计算
Notes: [Sources] - UAV_GA.py：InterferenceSourceConfig/ITU 建筑/PPP 背景源/ACIR/Nakagami/稳定伪随机/预计算 [/Sources]

## Slide 4
干扰功率不再是“一个数”：而是一条流水线
Step 1：给每个干扰源绑定 profile（类型/频段/标定锚点）
Step 2：计算路径损耗（FSPL + LoS/NLoS + 高度因子 + 室内损耗）
Step 3：考虑频谱耦合（同频=1，异频<1）
Step 4：考虑活动因子（忙闲、Beacon、负载）
输出：得到“平均干扰强度 ωᵢ（mW）”
关键口径（代码里的实际计算顺序）
P_rx(dBm) = P_tx(dBm) − PL(dB)
ωᵢ(mW) = 10^(P_rx/10) · η(Δf) · activity
Notes: [Sources] - UAV_GA.py：_calibrate_source_profile_and_power、_interference_path_loss_db、_spectral_coupling_factor、_activity_factor_for_source [/Sources]

## Slide 5
城市场景更“像样”：建筑 + 语义层 + 几何遮挡
建筑生成：数量由 β（buildings/km²）决定；高度服从 Rayleigh(γ)；覆盖率由 α 控制
语义层：street / sidewalk / ground / roof / indoor / pole / facade（用于“场景一致性”约束）
LoS 判定：有建筑就做线段与建筑体相交检测（遮挡=强制 NLoS）
小修复：避免“绑定建筑但高度在屋顶以下却被标成 street/sidewalk”的不一致
Notes: [Sources] - UAV_GA.py：_generate_buildings、_generate_semantic_layers、_classify_semantic（关键修复）、Building.intersects_segment_3d、is_los/_is_segment_blocked_by_buildings [/Sources]

## Slide 6
室内/楼层：把“穿墙/楼层”损耗显式加进来
室内源：按楼层离散化（floor_height_m），高度 = (floor−1)·H + 设备高度
室内链路：强制 NLoS，并叠加 ITU P.1238 室内损耗项
可选：再叠加 ITU P.2109 的 Building Entry Loss（BEL）
P.1238 简化式（代码注释口径）
L_indoor(dB)=20log(f_MHz)+N·log(d_m)+Lf(n)−28
Notes: [Sources] - UAV_GA.py：室内楼层生成（背景 PPP 与受控源）；_interference_path_loss_db 中 P.1238/BEL 叠加 [/Sources]

## Slide 7
干扰叠加：从“线性求和”到 Nakagami‑m 矩匹配
思路：每路干扰功率看作 Gamma/Nakagami‑m 随机变量，再把“总和”用等效的 Nakagami‑m 近似
默认支持两种输出：mean（只用均值，最稳定） / sample（采样，模拟起伏）
m 参数可按类型设置；也支持 LoS/NLoS 分段插值
矩匹配核心（代码实现）
Ω = Σ ωᵢ
m_eq = Ω² / Σ(ωᵢ² / mᵢ)
I_total ~ Gamma(k=m_eq, θ=Ω/m_eq)
Notes: [Sources] - UAV_GA.py：_nakagami_m_for_source、_nakagami_aggregate_interference_mw（Ω、m_eq、采样/均值） [/Sources]

## Slide 8
把“时段/负载/节能”带进来（更贴近真实网络）
Wi‑Fi：activity = traffic_duty + beacon_duty（Beacon 周期 102.4ms）
4G/5G：activity 与小区负载相关：load ≈ (users/capacity)·α(t)
BS 能耗（EARTH）：P_in = N_TRX·(P0 + Δp·P_out)，无业务可进入 sleep
能耗模型（代码实现）
P_out = load · P_max
if P_out==0: P_in = N_TRX·P_sleep
else: P_in = N_TRX·(P0 + Δp·P_out)
Notes: [Sources] - UAV_GA.py：_activity_factor_for_source（Wi‑Fi/蜂窝负载）；EARTH_BS_PARAMS 与 _bs_power_input_w；_traffic_profile_alpha（按小时插值） [/Sources]

## Slide 9
数值稳定性与性能：让 GA 更“好收敛”
稳定伪随机：stable_unit_float / stable_gamma_sample → 同一染色体重复评估一致
确定性选择：建筑上的安装高度用稳定规则选取，减少随机跳动
空间索引：建筑网格索引用于“点落楼/遮挡判定”加速
预计算缓存：interference_power_mw_per_drone 一次算好，多条链路复用
几何约束：无人机/站点避免落在建筑内部（减少不合理链路）
Notes: [Sources] - UAV_GA.py：_stable_unit_float、_select_deterministic_height、_build_building_spatial_index、_precompute_interference_power_mw_per_drone、_project_drone_xy_outside_buildings [/Sources]

## Slide 10
下一步推进方向
把 Wi‑Fi 的“闭环功控”再推进一步：让 P_tx 随用户数/时段变化（不止 activity）
Nakagami‑m 的 m 参数：用测量/文献给不同场景（LoS/NLoS/室内）定标
频谱耦合：把 ACIR 参数做成“按标准/设备类型”表（与带宽、信道间隔联动）
验证：用 2~3 个可复现实验场景做回归测试，确保改动不破坏 GA 运行稳定性
Notes: [Sources] - UAV_GA.py：现有接口已具备 activity/traffic_profile/Nakagami/ACIR 的参数入口 [/Sources]